车载SD卡录像机M10H型

用 户 手 册

V 2.0                中文

2018.5.8

目  录

1 版本说明	3

2 本书简介	3

3 产品介绍	5

3.1 产品概述	5

3.2 产品的主要功能	6

3.3 产品应用方案	7

3.4 前面板定义	8

3.4.1 LED指示灯和状态说明	9

3.4.2 卡槽接口说明	10

3.4.3 其他接口说明	10

3.5 后面板定义	10

3.6 详细规格	12

4 设备安装	14

4.1 主机安装指导	14

4.1.1 安装环境	14

4.1.2 安装注意事项	15

4.1.3 开箱及附件检查	16

4.1.4 主机安装指导	17

4.1.4.1 整机安装	17

5 主机操作指南	19

5.1 遥控器功能键说明	19

5.2 菜单结构图	21

5.3 用户登录	21

5.4 主菜单	22

5.5 回放	22

5.6 图片	23

5.7 设置	24

5.7.1 基本设置	24

5.7.2 报警设置	26

5.7.3 网络设置  	27

5.7.4 编码设置	29

5.7.5 录像设置	30

5.7.6 串口设置	32

5.8 工具	33

# 版本说明

本手册对应产品版本为：M10H多功能车载录像机。

# 本书简介

本手册介绍了一款集成了“4通道监控录像”于一体的SD卡车载电子设备，型号M10H的特性、详细规格，详细描述了设备的各个模块的功能和使用注意事项，详细描述了设备接插件中信号定义，详细描述了设备界面定义与用户操作。

全书主要内容分为以下章节：

3  产品介绍   简要介绍产品功能、主要特点及典型应用。

4  设备规格：详细描述了各功能模块的概述、特点、详细规格及使用注意事项，包括监控录像模块和其它功能模块，同时说明了M10H的外观；前后面板信号排布及接插件定义；外接电缆的信号定义；

5  设备安装：介绍设备的安装和配件说明。

6  主机操作指南：详细介绍了遥控器的使用、各显示菜单的功能和使用。

重 要 安 全 守 则 及 提 示

！注 意:

初次安装使用前请仔细 在安装及使用本产品之前，请务必阅读以下警告:

阅读本手册。安全保存

本手册，以备日后参考 1.  运输过程请轻拿轻放。

2.  一切安装和维护必须由受过专业训练的合格人士执行。

3.  本产品不防水不得安装在车辆上长期受雨水或其他液体侵蚀处。

4.  安装方式及所有材料必须能够承受机身的重量。

5.  保持机身远离热源、灰尘与强磁场。

6.  设备上方不得有重物压放，周围50cm内不得堆放杂物。

7.  车辆清洁卫生时不得对设备直接冲水。

8.  设备输出电源不得搭接任何非推荐装置。

9.  设备运行时不得尝试把手指或异物从设备缝隙中插入。

10. 在没有专业人员的指导下，请勿打开或拆卸设备。

11. 不得在主机带电情况下更换任何模块。

# 产品介绍

## 产品概述

M10H是专为车载视频监控和远程监控开发的一款高性价比，功能可扩展性好的设备。它采用高速处理器和嵌入式操作系统，结合IT领域中最先进的H.264视频压缩/解压缩技术。M10H支持4路视频同时录像。M10H可实现4路720P、D1、CIF多种格式可选的录像功能，汽车行驶信息记录和无线数据上传，配合中心软件可实现报警联动的中央监控、远程管理及基于中心数据库的回放分析。产品外观简洁、具有超强抗振，安装灵活方便，功能强大，可靠性高等特点。

详细特点如下：

- 采用国际主流H.264编码格式、压缩比高、图像清晰、占磁盘空间小；

- 使用 SD卡为存储介质，读取数据方便、快捷；

- 录像采用通用FAT32文件格式，支持市场主流H264 播放器播放；

- +8V ～ 36V宽电压设计，适用于各种车型；

- 支持4路12V/0.5A 电源输出，可为外设供电；

- 支持3路报警输入；

- 专业回放分析软件，汽车行驶状态、速度及音视图像同步回放；

- 体积小巧：整机尺寸115(W) x40(H) x130(D) mm，重量0.6KG

M10H的基本工作参数如表1。

M10H基本工作参数列表

| 项目 | 工作参数 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 电源输入 | 8~36V | 输入电压为+8V～+36V，电压长期低于8V，或长期高于36V，设备自动关机，进入保护模式。 |
| 输出电压 | 12V | 输出电压12V（+/-0.2V），最大电流2A。 |
| 车钥匙信号 | ≤6V | 车钥匙关闭。 |
|  | ≥7.5V | 车钥匙打开。 |
| 视频输入阻抗 | 75Ω | 每路视频输入阻抗均75Ω。 |
| 视频输出 | 1Vp-p | 输出一个1Vp-p的CVBS模拟信号。 |
| I/O输入/输出 | +5V以上 | 为高电平报警。 |
| SD卡 |  | 推荐闪迪，金士顿SD卡 兼容市面常见品牌。 请按规范操作，带电拔插可能会破坏SD卡中的数据及损坏SD卡。 警告：用户请购买正品SD卡，假货可能给设备带来一系列问题。 |
| USB接口 |  | 1．兼容各种商用U盘。 2．带电拔插。当设备文件传输过程中，拔掉U盘可能会破化U盘内的数据及损坏U盘。 |
| 工作温度 | -25℃--60℃ | 指的是通风良好条件下的环境温度。 |

## 产品的主要功能

M10H的主要功能：视频监控。它的主要功能列表见表2。

M10H主要功能列表

| 系统 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 录像子系统 | 录像通道 | 1至4路通道可配置 |
|  | 分辨率 | 支持CIF、D1、720P分辨率的录像 |
|  | OSD | 可叠加各种字符，如日期，时间，通道ID等等 |
|  | 循环录制 | 支持SD卡循环录制，并进行循环删除 |
|  | 录像模式 | 支持开机录像，定时录像，报警录像、手动录像 |
|  | 预览 | 支持单画面及四画面预览 |
| 回放子系统 | 录像搜索 | 支持一天之内任意时段搜索 |
|  |  | 支持报警点搜索和时间点搜索 |
|  | 录像回放 | 支持单路至四路对比回放， |
|  |  | 支持快进、快退，快进，快退倍速支持2、4、8、16倍速 |
| I/O报警 | 输入 | 三路报警输入可配置，可联动录像及指定通道单画面显示 |
|  |  | 可配置报警预录时间及警后延录时间 |
| 参数设置 | 开关机 | 支持ACC延时关机 |
|  |  | 支持钥匙、定时开关机。 |

## 产品应用方案

M10H产品适合所有机动车辆的视频录像监控和远程监控。（如下图所示）是产品应用在出租车上的系统方案图。M10H的一般应用流程如下：

- 当出租车辆在路线上运行时：

  - 产品对车辆内场景或路况进行录像；

  - 记录车辆状态等各种行车信息；

- 当车辆回到总站时：

  - 通过U盘拷贝、更换存储设备、接入平台wifi自动下来下载指定时段录像；

  - 通过回放分析软件实现对下载录像的分析。

M10H出租车应用示意图

## 前面板定义

前面板如下图所示：

### LED指示灯和状态说明

- 【PWR】电源输入状态指示灯。LED灯常亮表示系统电源工作正常。

- 【ERR】ERR指示灯。升级和格式化过程中闪烁。

- 【GPS】GPS指示灯。常亮表示GPS定到位，长灭表示GPS没定到位或发生故障备注：GPS灯表示GPS定位成功，限带有GPS功能机型使用。

- 【VLOS】视频丢失报警灯。LED灯亮表示有视频输入丢失，请检查摄像头是否正常及连接是否正常。LED灯灭表示视频输入正常。

- 【SD】SD卡工作指示灯。LED灯常亮表示SD卡工作正常。LED灯灭，表示无SD卡或SD卡不正常。

- 【NET】通讯指示灯。连接中心服务器常亮，没连接中心服务器常灭。备注：NET灯表示连接中心服务器成功，本地机型NET常灭。

### 卡槽接口说明

- 【SD卡插槽】：用于插入SD卡，SD卡可用于存储录像，升级设备软件，导入导出配置文件。

- 【SIM卡插槽】：用于插入标准SIM卡，使用SIM卡拨号上网连接中心服务器，可远程实时查看音视频。备注：SIM卡槽限3/4G功能机型使用。

### 其他接口说明

- 【IR】遥控输入：用于接收遥控器的信号。

- 【USB口】：用于U盘导入导出数据或升级。

## 后面板定义

如下图所示：

- 【DC】电源接口：红色线接车载电源正极，黑色线接车载电源负极，黄色线为ACC信号线。

- 【I/O】外部报警输入输出接口。

- 【GPS/BD】GPS/BD天线接口。备注：GPS/BD接口限带有GPS/BD功能机型使用。

- 【3/4G】3G/4G天线接口。 备注：3/4G天线接口限带有3/4G功能机型使用。

- 【WIFI】WIFI天线接口。 备注：WIFI天线接口限带有WIFI功能机型使用。

- 【AV/IN 1-4】1-4路视频输入接摄像头、其中1-2路支持音频输入。

- 【AV/OUT】音视频输出接口连接显示屏。

    - 外接线材

| 线束颜色 | 标记 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 白色 | SENSOR1 | 报警输入1 |
| 白色 | SENSOR2 | 报警输入2 |
| 白色 | SENSOR3 | 报警输入3 |
| 紫色 | TX | RS232 发送 |
| 棕色 | RX | RS232 接收 |
| 灰色 | SENSOR OUT | 报警输出 |
| 黑色 | GND | GND |
| 红色 | VCC12V | 12V电源输出 |

## 详细规格

M10H录像功能的详细规格如表4所示。

表4  M10H录像功能的详细规格

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 系统 | LINUX |
| 工业设计 | 安全可靠、航空头接口设计、丰富外置接口 |
| 图形操作界面 | 可通过外接显示屏，遥控器设置系统各类参数 |
| 支持语言 | 中文、英文、繁体（可选）、其他可定制（可选） |
| 安全管理 | 用户密码、管理员密码两级管理 |
| 视频及预览 | 视频输入、输出 | 4路AHD视频输入、1路CVBS视频输出；1.0Vp-p, 75Ω |
|  | OSD | 字符叠加，如日期，时间，通道ID、GPS、车牌号等 |
|  | 视频压缩格式 | H.264压缩编码. 采用Hisilicon高性能处理器. |
|  | 双码流 | 支持 |
|  | 预览功能 | 单路、4画面拼接预览，支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 |
|  | 帧率 | 720P:最大120帧/秒， PAL: 100帧/秒，单路最大25帧/秒；NTSC: 120帧/秒，单路最大30帧/秒 |
|  | 分辨率 | 可支持CIF、D1、720P分辨编码格式 |
|  | 码率 | CIF: 384,512,768,1024,1536，五级可选 D1: 512,768,1024,1536,2048，五级可选 720P：2048,3072,4096,5120,6144，五级可选； |
| 音频 | 音频输入、输出 | 4路视频输入、2路声音输入、1路音频输出 |
|  | 压缩格式 | 采用G.726编码 |
| 录像 | 存储介质 | 支持SD卡, SD卡最大支持256G；录满后循环覆盖早起录像文件 |
|  | 录像模式 | 默认开机录像，支持定时录像，报警录像、手动录像 |
|  | 录像搜索索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存等条件搜索 |
|  | 录像回放 | 支持本机回放和远程回放。最大支持4路同步回放，同时对文件中的车辆信息进行分析 |
|  |  | 支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退，支持选时回放控制 |
| 报警 | 报警输入 | 3路开关量信号报警输入 |
|  | 报警录像 | 报警录像支持触发报警时录像时长可选，10秒 ~ 1800秒 |
|  | 报警输出 | 1路报警输出 |
|  | 功能报警 | 视频丢失报警、GPS丢失报警 |
| 扩展接口 | 串口 | 一个RS232接口（可外接云台、油量传感器）等 |
|  | USB | 1个USB，用于设备升级、录像文件导出、导入导出配置文件 |
| 定位 | 内置GPS模块、外置GPS天线 |
| 移动网络（可选） | 可支持3/4G、WIFI |
| G-Sensor | 内置G-Senor |
| 系统升级 | SD卡升级、USB升级、远程升级 |
| 电源及功耗 | 电源管理 | 1、ACC开关机 2、定时开关机 3、延时开关机 具备过载保护，欠压保护、短路保护、反接保护等 |
|  | 输入电压 | DC:+8V ~ +36V |
|  | 输出电压 | +12V@5*0.5A； |
|  | 功耗 | 正常工作状态＜10W；待机状态下5W |
| 工作环境 | 温度 | 常规：-25℃ ~ +60℃ |
|  | 湿度 | 10% to 95% |
| 尺寸 | 115(W) x40(H) x130(D) mm |
| 重量 | 重量0.6KG |

# 设备安装

## 主机安装指导

### 安装环境

M10H可适应复杂的车载环境。具体指标如表1：

表1 M10H环境性能指标列表

| 项目 | 指标 | 示例说明 |
| --- | --- | --- |
| 高温工作限 | ＋60℃ | 通风条件下 |
| 低温工作限 | -25℃ |  |
| 相对湿度 | 10%~95% |  |
| 最大温度梯度 | 20℃/小时 |  |
| 振动限（非通电状态） | 不大于5mm p-p (5 – 22Hz) 49m/s2 (5.0G) (22 – 500Hz) | 带包装，运输，搬运 |
| 振动限（正常工作） | 不大于1.0mm p-p (5 - 22Hz) 9.8 m/s2(1.0G)(22 – 500Hz) | 设备安装紧固良好。车辆的主要频率域里的振动能量一般在0.5Grms以内。 |
| 冲击限（非通电状态） | 不大于20G(19，600m/s2) (持续时间1 ms， 半正弦波) | 带包装，运输，搬运跌落，等价于1.5米高度，跌落于水泥地面上 |
| 冲击限（正常工作） | 不大于1000G，(9，800m/s2) (持续时间2 ms，半正弦波) | 安装良好 |

### 安装注意事项

注意事项：

为确保M10的安全使用并获得满意的使用性能，延长设备的使用寿命，敬请客户在安装设备时，充分考虑以下因素：

- 在安装和操作设备时，遵守所有电子产品的规范，以及车辆和其他连接设备的要求。

- 电源及接地：

  - 录像机使用直流电源，连接电源时请注意电源正负极性。

  - 录像机输入电压范围是8V～36V，请勿接入超出此范围的电源。电压过低将导致车载录像机无法正常工作，电压过高则会损坏车载录像机。

  - 建议将车载录像机直接接于车上电瓶电源输出。请注意，不要接车上发电机电源输出，因为发电机输出在启动时可能产生瞬时高压，损坏车载录像机。

  - 录像机接上摄像机后，启动功率超过60 W（消耗功率会因外接设备不同而异）。电源必须能提供60 W以上的功率（例如，当车上电源输出电压为12V 时，电源线必须能承受5 A以上电流）。

  - 即使设备关闭了，机器内也带电，要避免短路。在连接其它外部设备前请断开本设备与电源之间的连接。

  - 设备本机对外输出电压为12V，仅用于为摄像头供电，请勿附带任何未指定允许在设备上使用的设备。

  - 设备传感器输入方式为电平方式，外接电压小于2V时认为是低电平，处于5V～30V区间时认为是高电平，超过30V，会导致设备损坏。电压大于2V小于5V时，为非法值。

  - 正确连接设备的地线到车辆的地线上组成回路。

  - 若长期不使用机器，最好完全断开设备的电源以延长使用寿命。

  - 建议在电源线外部套上耐磨、耐热、防水、防油套管，防止由于在车上长期震动，摩擦而导致线路短路或断路。

  - 电源线靠近车上电源输出正极一端，需加装10 安培的保险盒。以防在电源线路上发生短路时，烧毁车上电源。

- 湿度要求：

  - 在干燥的环境安装设备，避免潮湿、滴水、喷水等场所。请勿把设备安装在凹陷会积水的场所或液体会滴落的湿的场所。

  - 请勿用湿手触摸设备，也不要站在水中或和其他水源接触时触摸设备，有触电危险。

- 安装位置：

  - 为延长设备的寿命，请尽可能把设备安装于车辆振动较弱的部位，比如司机座位后方。

  - 设备应安装于车辆内通风的部位：安装在平面上的设备应与其它物体保持6英寸（15厘米）距离，以利于空气的流通和散热；不能安装于封闭的空间内（比如车辆后备箱）。

  - 设备的外接线材要有足够的间隔和外套阻燃管保护，以确保线材不被弯曲或由于震动磨损而漏电。

  - 确保设备远离车辆上的热源，设备周围不能有杂物堆放，严禁在设备上放置任何物品。

  - 设备只能水平或者侧向垂直安装（如有其他方向的安装需求，请先咨询厂家），任何其它角度的安装方式都可能损坏设备，是被严厉禁止。

- 设备安全：

  - 确保乘客或司机不能干预和损坏设备部件、摄像机、线材和其它附件，不要把设备安装在靠近其它受限制的车辆组件的地方。

  - 安装设备组件、摄像机、附件和线材时，发动车辆可能会引起设备的损坏，要确保安装过程中车辆静止，防止设备跌落。

### 开箱及附件检查

开箱后请检查主机是否有变形或其它性质的损坏，如有以上现象存在请停止使用并与您的供应商取得联系。

### 主机安装指导

### 整机安装

主机的安装方式有水平安装和侧面安装两种：

1、水平安装：将机器平放于安装面上，用螺钉对准4个机脚固定孔将机器紧固在安装面上；

2、侧面安装：当受到空间限制机器无法水平安装时，可采用侧面安装，如装在竖直墙壁或公交车侧面上。采用侧面安装时，须按照主机后面板的指示图标安装。

#### 电源线连接

车载录像机使用直流电源输入，输入电压正常工作范围为+8V ~ +36V。

- 使用点火开关控制车载录像机延时工作的指示图如下所示：

- 总闸连接示例（总闸控制开关录像）如下图所示：

#### 报警输入连接

设备有 3 组报警输入接口。报警输入检测都是电平检测，可接各种车辆行车状态，比如刹车、转向喇叭等等。刹车检测示意图如下图所示，当刹车板踩下时，设备就能检测到高电平，否则检测到低电平。连接方式如下图所示：

#### 存储设备安装

SD卡安装在如上图所示的卡槽位置即可。

#### 支架安装

主机与安装集成于一体，减少用户安装流程。

# 主机操作指南

## 遥控器功能键说明

M10H产品面板上没有直接的控制按钮，需要使用遥控器配合操作。遥控器的按键说明如下：

数字键：用于在系统设置界面上输入数字。

方向键：用于在选择、数据区域和图符间光标的移动，

按【ENTER】键选中，按【RETURN】键返回。

遥控器按键及功能介绍：

### 5.1.1  数字键区：

【0－9】键：在设置状态下，数字输入键用于选择数字。

在直通/回放时，1、2、3、4键用于通道之间的切换，按 0 键

返回4通道画面。

【＋】、【－】键：调整模拟量时使用。

### 5.1.2  设置菜单导航：

、： 上、下光标方向移动键；

、： 左、右光标方向移动键；

【ENTER】键：在设置状态下，表示选择和保存；

### 5.1.3  其它功能键：

遥控器其他按键的说明

| 按键 | 功能说明 | 图片 |
| --- | --- | --- |
| 【0－9】 | 【0－9】键：在设置状态下，数字输入键用于选择数字。在回放时，1、2、3、4键用于切换到1－4通道单画面，0键用于切换4通道同时回放； |  |
|  | 返回到预览画面或返回到上一级菜单。 |  |
|  | 系统设置参数的选切和设置、播放等操作的确认键。回放时按此键可叠加各类信息数据（车速，GPS，黑匣子等） |  |
| ▲，，， | 方向键。上、下、左、右光标方向移动键。 在录像回放画面时，右方向键为向前快速切换键，左方向键为快速倒退切换键。 在预览画面时，左右方向键为显示设备系统状态信息键。 |  |
|  | 进行4画面图片抓拍功能。 |  |
|  | 删除键，删除选框内输入的数字 |  |
|  | 在输入网络信息时，如IP地址、域名时，该键为符合 “.” 输入作用。 |  |
|  | 控制外接云台 |  |
| + | 可进入测试界面，查看模块信息等，便于调试 |  |
| 其它 | 功能保留键 |  |

## 菜单结构图

## 用户登录

## 主机开启后，按面板上的【ENTER】键，弹出用户登陆界面（如下图），输入用户密码，出厂默认管理员密码为：999999 。

## 主菜单（一级菜单）

## 主菜单包括 回放、 图片、 设置、 工具。

## 回放（二级菜单）

按方向键选择要查看的录像资料，按【ENTER】键后开始播放录像资料

## 图片（二级菜单）

日期框标示为黄色表明其当日有抓拍的图片文件。

## 设置（二级菜单）

系统设置主要包括以下子菜单：基本设置、报警设置、 网络设置、编码设置、录像设置、串口设置。

### 基本设置

进行系统基本信息的设置，包括5个三级菜单：

时间：

用于设置设备的系统时间相关参数，包括日期、时间、时区、校时。

密码：

用于设置用户菜单操作安全控制，登录密码等。

用户：

用于设置设备的属主信息，如设备编号、所安装车辆相关信息。

镜像：

用于设置1—4通道视频镜像模式。

开关机：

用于设置设备的开关机模式。

### 报警设置

进行报警设置，包括5个三级菜单：

基本：

本菜单配置设备的报警输入采集和报警输出联动相关参数。

输入：

本菜单用于配置IO报警输入，可以设置3路报警输入

输出：

选择电平高低，选中高电平择报警输出为高电平。功能选择（网络、油控等）

联动：

#### M10H设备为3路报警设置，选择对应着报警输入设置

加速度：

本菜单用于设置开启和查看Gsensor值。Gsensor重力感应器

### 网络设置   备注：此大项为网络机型设置参数使用。

本栏目设置设备的网络相关参数，包括7个子项目内容：

模式：

用于设置设备网络模式等参数。

中心：

用于设置设备连接服务器的中心IP等参数。

3/4G：

用于设置设备3/4G类型等参数。

网络：

用于设置设备IP等相关参数。

WIFI：

用于设置设备的WIFI模式及对应参数配置。

PTT：

用于设置设备PTT功能设置。

808：

用于设置808平台功能。

### 编码设置

进行编码设置，包括3个三级菜单：

主码流：

用于选择 720P、D1、CIF分辨率类型，图像清晰度720P最好，CIF最差

子码流：

用于选择 编码模式清晰度、图像画质等参数

OSD：

用与叠加车牌、设备号等参数

### 录像设置

本栏目设置录像相关参数，包括3个子项目内容：

录像：

默认视频制式PAL制，工作状态默认开机录像

定时录像：

设置定时录像要更改录像模式为定时录像，在录像里面进行修改录像状态

定时抓拍：

设置抓拍的图片自动保存天数，超过设置的天数的图片将会自动被删除，可配置时间1-30天，默认7天；

### 串口设置

本栏目设置录像相关参数，包括3个子项目内容：

串口：

可设置成的功能有：云台、透传、温度传感器、三联刷卡机、油量传感器等串口外设

云台：

设置串口接入云台的地址位及协议

刷卡机：

用于学生刷卡、司机考勤等

## 工具

本栏目设置设备的网络相关参数，包括6个子项目内容：

日志管理：

日志管理主要提供给用户查询设备的日常操作重要记录，记录包括：开关机、GPS校时、报警、系统升级等事件信息，包括事件日期、事件时间、事件名称。

磁盘管理：

用于查看磁盘容量及格式化磁盘

操作管理：

本菜单主要对设备的停留子菜单到预览界面时长进行配置，同时可选择中英文切换

配置管理：

本菜单将对设备的配置参数进行导出及恢复出厂设置。

数据导出：

本菜单主要实现设备SD内存储的录像数据进行导出到USB存储设备上。

系统管理：

本菜单将显示系统软件的各个模块、固件的版本号。

# Text boxes

车载摄像头

控制器

回放分析软件