M21双录高清终端

用 户 手 册

V 1.1              中文

2017.12.25

目  录

1 产品概述	4

2 产品应用方案	5

3 设备规格	5

3.1 设备内部结构	5

3.1.1 概述	5

3.2 指示灯状态定义及插卡口介绍：	6

4 线材定义	8

4.1 IPC定义	8

4.2 航空头定义	8

5 配置M21参数	8

5.1 AP配置	9

5.2 IE浏览器配置参数	9

5.3 进入后显示主菜单	9

5.4 语言设置	9

5.5 系统信息	10

5.5.1 查看GPS模块状态	10

5.5.2 查看3/4G模块及SIM卡状态	11

5.5.3 WIFI模块状态	11

5.5.4 CMS模块状态	12

5.5.5 DISK模块状态	12

5.5.6 1-6：I/O模块状态	13

6 基本设置	13

6.1 配置设备的编号	14

6.2 镜像设置	14

7 网络设置	14

7.1 服务器设置	14

7.2 WIFI设置	15

7.3 3/4G配置	15

8 cmsv6客户端配置：	16

8.1 登录cmsv6客户端	16

8.2 客户端修改参数	17

重 要 安 全 守 则 及 提 示

！注 意:

初次安装使用前请仔细      在安装及使用本产品之前，请务必阅读以下警告:

阅读本手册。安全保存

本手册，以备日后参考。

1.  运输过程请轻拿轻放。

- 本产品不可安装在长期受雨水或其他液体侵蚀处。

5.  保持机身远离热源、灰尘与强磁场。

6.  设备上方不得有重物压放，周围50cm内不得堆放杂物。

7.  车辆清洁卫生时不得对设备直接冲水。

8.  设备输出电源不得搭接任何非推荐装置。

9.  设备运行时不得尝试把手指或异物从设备缝隙中插入。

10. 在没有专业人员的指导下，请勿打开或拆卸设备。

11. 不得在主机带电情况下更换任何模块。

前  言

# 产品概述

该产品采用工业级设计理念，使用高速处理器和嵌入式操作系统，集音视频、GPS、报警等传感器，可支持两路1080P摄像头，支持两张256GBSD卡。能完善的监控调度指挥系统实现针对户外移车辆进行远程调度指挥功能

灵活使用，功能强大，可靠性高等特点。

详细特点如下：

- 最新的H.265音视频压缩技术

- 专业稳定的特殊文件系统

- 自带4G、WIFI功能模块

- 支持双SD卡存储介质，读取数据方便、快捷

- 专业回放分析软件，音视图像同步回放；

- 支持苹果、安卓等移动终端监控软件；

M21基本工作参数列表

| 项目 | 工作参数 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 电源输入 | 8-36V | 输入电压为+8V～+36V，电压长期低于8V，或长期高于36V，设备自动关机，进入保护模式。 |
| 视频输入阻抗 | 75Ω | 视频输入阻抗均75Ω。 |
| 音频输入 | 1Vp-p | 内置MIC |
| SD卡接口 |  | 兼容市面常见品牌。 支持带电拔插。不按规范操作（读写数据时）的带电拔插可能会破坏TF卡中的数据。 用户请购买正品TF卡，假货可能给设备带来一系列问题。 |
| 工作温度 | -25----60℃ | 指的是通风良好条件下的环境温度。 |

# 产品应用方案

1:M21产品适合所有固定场所和移动场所的视频录像监控和远程监控。

2:适合网约车和私家车等进行远程监控，调度，指挥，轨迹回放等。

3:安装效果图(如下)

# 设备规格

本章系统介绍设备的功能概述、特点、详细规格和注意事项。

## 设备内部结构

### 概述

M21其内部集成了一组硬件视频编码芯片，完成系统的编码、录像存储、等功能。录像，系统构成如下：

监控系统框图

工作流程为：

- 录像、录音：

  - 通过摄像头输入音视频，然后在主芯片进行压缩存储并预览输出；

- 本地和远程回放：

1.本地回放

  - 取出SD卡放入电脑进行客户端回放软件回放

2. 远程回放

  - 通过客户端连接服务器进行远程回放；

## 指示灯状态定义及插卡口介绍：

1：支持双SD卡录像

2：支持nano SIM卡

3：MODE键切换网络

指示灯状态如下：

通电后：POWER灯亮起，且为绿色

网络模式切换：短按一下MODE键，切换网络模式如下：

3G/4G+AP模式：NET灯为绿色且闪烁。（如下图）

WIFI+3G/4G模式：NET灯为红色且闪烁（如下图）

网络拨号成功每秒闪烁一次，上报服务器成功每2秒闪烁一次

REC/AP灯红色常亮：视频丢失

REC/AP灯绿色常亮：SD卡存在

REC/AP灯绿色慢闪：正在录像（每2秒一次闪烁）

# 线材定义：分别为两路I/O输入，ACC，电源线，地线。

## 6芯航空头配专用的IPC摄像机，实现第二路录像。

## 6芯航空头定义；（如下）1脚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :RX-  2脚:RX+  3脚:TX+  4脚:TX-  5脚:DC12V  6脚:GND

# 配置M21参数

## 把设备的网络模式切换为AP模式，并用手机搜索此设备所发出的WIFI热点，WIFI名称为MDVR8102-00001(红色为设备号，不固定)，连接WIFI密码为999999（如下图）

## 在浏览器输入此设备的本地IP（默认为192.168.42.100）后进入

## 进入后显示主菜单（如下图）

## 语言设置：可选择中文，英文

## 系统信息：可查看，GPS，WIFI，CMS，DISK,I/O等模块状态

### 查看GPS模块状态，定位位置信息(如下图)

### 查看3/4G模块及SIM卡状态，信号值等（如下图）

### WIFI模块状态:显示WIFI模块是否存在，处于哪种工作模式

### CMS模块状态，是否连接中心服务器(如下图)

### DISK模块状态：显示SD和硬盘的容量及状态

### 1-6：I/O模块状态

# 基本设置

## 配置设备的编号即设备号（如下图）

## 镜像设置（如下图）

# 网络设置

## 设置中心服务器的IP地址和端口号

## WIFI设置，可选择WIFI类型，输入SSID名称+密码后保存

## 3/4G配置，网络类型选择如下。

联通：3G/4G   WCDMA/LTE-FDD

移动：3G/4G  TD-SCDMA/LTE-TDD

电信：3G EVDO

电信：4G  LTE-CTLTE

# cmsv6客户端配置：

## 登录cmsv6客户端找到需要配置的设备（如下图）

## 找到想要修改参数的左侧栏，打开后，可修改参数（如下图）

# Text boxes

主控

芯片

SD2

音/视频输入

内置摄像头头

视频输出

远程平台

网络通讯（3/4G、WIFI）

SD1

外接IPC