M91H 4G高清布控球

说

明

书

目录

1	产品介绍	2

2	产品特性	3

3	设备参数	3

4	AHD机芯参数	5

5	设备规格	7

6	装箱清单	10

7	应用场景	12

8	安装指引	12

8.1	安装方式：	12

9	遥控器功能键说明	13

10	手机配置参数	14

10.1	访问WEB	15

10.2	参数配置	15

- 产品介绍

M91H 是专为应急布控，室外无线布控开发一款高性能、一体化的设备。采用华为高速处理芯片和稳定的嵌入式系统，使用先进的 H.265视频压缩/解压缩技术，成熟4G、WIFI、GPS/BD可靠方案。支持1路1080P高清录像远程视频上传，配合调度监控平台可实现中央远程视频监控、智能调度管理及基于中心数据库的回放分析。产品具有抗振能力强、外观简洁、安装灵活方便、功能全面、可靠性高等特点，为客户提供更全面安全、优质的服务。

- 产品特性

- 工业级设计，军工级防水航空插头，保证产品在复杂环境下可靠稳定运行；

- 最新H.265音视频压缩技术；

- 支持音视频存储；

- 专业稳定的特殊文件系统；

- 可扩展4G、BD/GPS功能模块，支持APN和VPDN专网，支持AP，4G天线WIFI天线GPS天线全内置；

- 支持视频回传、卫星定位、双向对讲、红外、除雾、本地和远程云台控制；

- 支持2张SD卡存储；

- 支持存储拔取数据备份；

- 内置蓝牙4.0，支持蓝牙耳机或蓝牙手柄对讲；

- 内置OLED高亮度显示屏；

- 布控球自带的磁铁，吸附安装，随时搭建拆卸；

- 支持UPS电源续航；

- 支持苹果、安卓等移动终端监控软件；

- 设备参数

| 规格项 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议 | 支持私有、部标、国标、RTSP等多种协议 |
| 电源输入 | 电源输入（DC+8V〜19V）,符合+12/24V车辆电气要求 |
|  | 按钮开关机 |
| 功耗 | 白天工作状态＜8.74W；晚上工作状态< 15.2W |
| 录像存储媒质 | SD卡 |
| 视频 | 视频流标准 | ISO 14496-10 |
|  | 视频输入 | 1路AHD（模拟机芯）视频输入 |
|  | 视频输出 | 1路CVBS输出 |
|  | 本地视频输出显示 | 单画面预览 |
|  | 视频制式 | PAL/NTSC 制式 |
|  | 图片压缩标准 | H.264 Main Profile/H.265 |
|  | 图像分辨率 | 1080P/720P可选 |
| 音频 | 音频压缩标准 | 默认G.726,G.711A可选 |
|  | 音频输入 | 支持蓝牙设备和内置MIC自由切换输入 |
|  | 音频输出 | 蓝牙设备输出 |
|  | 录音方式 | 声音与视频同步录制 |
| I/O | 开关量报警输入 | 支持1路I/O报警输入 •高电平报警输入值：3.3〜36V •低电平报警输入值：0〜3.3V |
|  | 开关量报警输出 | 一路报警输出（选配） |
| 通信接口 | 串行接口 | 一路485 |
| 云台 | 水平范围/速度 | 360°连续旋转 / 120°/s |
|  | 垂直范围/速度 | -15°-90°/ 60°/s |
|  | 预置点 | 200个 |
| 无线通信 | 4G接口 | 支持一张SIM卡，可选：全球所有主流通信模块 |
|  | WIFI | 2.4G |
| 其他 | 工作温度 | -25℃〜+60℃（通风良好条件下的环境温度） |
|  | 工作湿度 | 10%-95%（无凝结） |
|  | 尺寸外观 | 170mm（W）*277mm（H）*170mm（D） |
|  | 重量 | 裸机：4.3kg 装箱：11.3kg（以M91H-DGWEN-L为标准） |

- AHD机芯参数

| 摄像机 | 规格型号 | AHD |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 200万像素 1920（H）X 1080（V） |
|  | 通讯方式 | RS232 |
|  | 通讯协议 | 控制SONY VISCA |
|  | 接口 | 9Pin1.0mm间距连接器 |
|  | 传感器类型 | 1/2.9" CMOS |
|  | 扫描方式 | 逐行扫描 |
|  | 日夜转换模式 | 彩色/黑白/自动 |
|  | 最低照度 | 彩色：0.1Lux 黑白：0.01Lux |
|  | 视频输出 | 模拟高清（AHD/CVI/TVI/CVBS）(1Vp-p 75Ω) |
|  | 信噪比 | ≥50dB（AGC OFF） |
| 镜头 | IRCUT | 支持 |
|  | 相对孔径（F.N） | F 2.0 |
|  | 光学镜头 | 18X f=6.0mm～96mm |
|  | 视场角 | 45°（W）～3.1°（T） |
| 功能 | 曝光模式 | 自动 |
|  | 白平衡 | 自动 |
|  | 聚焦模式 | 自动/手动 |
|  | 增益控制 | 自动 |
|  | 镜像功能 | 支持（水平镜像+垂直镜像） |
|  | 图像翻转 | 支持 |
|  | 数字降噪 | 自动 |
|  | 电子快门 | -- |
|  | 对比度 | 可调 |
|  | 饱和度 | 可调 |
|  | 亮度 | 可调 |
|  | 锐度 | 可调 |
| 一般规范 | 外型尺寸 | 49.8mm（W）*53.3mm（H）*89.7mm（D） |
|  | 工作温度/湿度 | ﹣10℃～50℃，10％RH～60％RH |
|  | 保存温度/湿度 | ﹣20℃～60℃，10％RH～80％RH |
|  | 电源供应 | DC 12V±10% |
|  | 功耗 | 5W MAX |
|  | 净重 | 0.2kg |

注：这是其中一个机芯参数，我司这款机型还要另一个机芯参数版本。如有需要可根据具体使用型号提供我司协助查询。

- 设备规格

面板功能区说明

| 序号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机可旋转90° |
| 2 | 360°旋转云台 |
| 3 | 状态面板 |
| 4 | 设备开关 |

后板接口

| 序号 | 接口标记 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SD1/2 | SD卡插槽 |
| 2 | SIM | SIM卡插槽 |
| 3 | MODE | 短按1秒切换网络 |
| 4 | BT | 长按低于1秒钟为打开/关闭蓝牙。大于1.5秒钟为清除蓝牙连接记录，连按3下为语音对讲模式切换 |
| 5 | / | 当取出卡盖时，行程开关会自动弹出，此时开锁状态会自动卸载SD卡及断开网络 |
| 6 | / | 外接充电及扩展接口 |

尺寸规格

电源线

| 线束颜色 | 描述 |
| --- | --- |
| 红色 | 接戴尔DC头正极 |
| 黑色 | 接戴尔DC头负极，立式注塑 |
| 橙色 | 接RJ45的1脚 |
| 绿色 | 接RJ45的2脚 |
| 棕色 | 接RJ45的3脚 |
| 蓝色 | 接RJ45的6脚，立式注塑 |
| 灰色 | 接四芯航空公头1脚 |
| 5-1 | 接四芯航空公头2脚 |
| 黄色 | 接四芯航空公头4脚，立式注塑 |
| 灰色 | 接22#粉色线，标示：12V OUT，12V电源输出 |
| 5-2 | 接22#黑色线，标示：GND，地线 |
| 白色 | 接22#灰色线，标示：ALM OUT警报输出 |

- 装箱清单

| 序列 | 名称 | 数量 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布控球 | 1 |  |
| 2 | 蓝牙手柄 | 1 |  |
| 3 | 蓝牙手麦充电线 | 1 |  |
| 4 | 蓝牙手麦适配器 | 1 |  |
| 3 | 航空头扩展线 | 1 |  |
| 4 | 适配器 | 1 |  |
| 5 | 黑布袋 | 1 |  |
| 6 | 支架 | 1 |  |
| 7 | 支架头 | 1 |  |
| 8 | 电源线 | 1 |  |
| 9 | 遥控器 | 1 |  |
| 11 | 说明书 | 1 |  |
|  | 钥匙 | 1 |  |
|  | 螺丝 | 2 |  |
| 13 | 螺丝刀 | 1 |  |
| 14 | 内六角弯角扳手 | 1 |  |

- 应用场景

- 安装指引

  - 安装方式：

    - 磁吸式安装：磁铁吸附，靠底部8个大磁铁直接吸附；

    - 三脚架安装：此种安装方式一般使用于固定点监测使用；

    - 工型支架安装：此种安装方式一般使用于警务车辆车顶安装；

- 遥控器功能键说明

| 按键 | 功能说明 | 图片 |
| --- | --- | --- |
|  | OLED屏幕显示设备版本信息、平台信息，再按压关闭信息 |  |
|  | 在显示主界面时，按下PTZ调取云台控制，按“RETURN”或者再按压“PTZ”键退出 |  |
|  | 用于在云台控制模式下，退出云台控制模式 |  |
|  | 在云台控制模式下，进行上下左右云台方向控制 |  |
|  | ZOOM+, 拉近，放大焦距，使得远处景看的清晰 ZOOM-，拉远，缩小焦距，使得看的更宽 |  |
|  | 网络模式切换 |  |
|  | 清除蓝牙连接记录 |  |
|  | 开关蓝牙功能 |  |
| 其他 | 功能保留键 |  |

线束上的航空头上另外接入显示屏后：按遥控器“左方向键”或“右方向键”可查看如：GPS星值，3/4G拨号状态，上报服务器中心状态，WIFI连接状态，磁盘存储状态，软件版本号等叠加信息。若初始状态下按遥控器“PTZ”键，然后OLED上会提示PTZ控制状态，就可以控制云台。

- 手机配置参数

当需要手机配置M91H时，需要把网络模式切换到WIFI AP模式， “后面板定义”或遥控按键说明介绍。

设备配置在4G+AP模式下，手机搜索M91H热点，通常热点命名规则为DVS+ID号，例如热点DVS30059（如下图） 密码99999999

  - 访问WEB

使用游览器输入IP地址：192.168.42.100访问并登陆。默认密码为“Adm_123”，点击登入进入配置界面（如下图）。右上角 语言设置按钮 配置设备语言，目前支持中英文。更改密码按钮可修改登入密码。

注：PC有线直连设备访问的IP地址为设备本地网络配置的IP地址

  - 参数配置

此界面分别为：设置向导 、普通设置 、导出设备配置文件、导入设备配置文件四个功能项。

    - 设置向导

点击进行快速注册上平台参数配置，输入要注册上平台服务器的ID、通讯类型IP或域名、IP地址、端口号，点击下一步。

选择设备网络模式，点击下一步

选择3/4G网络类型、接入点等来完成3/4G参数配置（一般情况下默认就好不需要配置3/4G参数），选择wifi类型、SSID等参数来完成WIFI参数配置，点击完成。此时设备注册上平台参数以配置完成。

    - 普通设置

分别有基本设置和网络设置功能配置项和点击右上角系统信息查看设备状态信息

    - 基本设置：可配置设备ID、自动校时、时间日期功能栏和设备通道镜像

    - 网络设置：可配置平台、WIFI、3/4G、GB28181参数。

    - 导出文件、导入文件：

用于快速导出设备配置文件和导入设备配置文件，点击导出配置文件游览器会自动下载这个配置文件。

点击导入配置文件弹出选择路径框 选择刚导出的配置文件进行导入，导入成功会有提示。

安 全 守 则 及 提 示

1.  运输过程请轻拿轻放；

2.  一切安装和维护必须由受过专业训练的合格人士执行；

3.  本产品不可安装在长期受雨水或其他液体侵蚀处；

4.  安装方式及所有材料必须能够承受机身的重量；

5.  保持机身远离热源、灰尘与强磁场；

6.  设备上方不得有重物压放，周围50cm内不得堆放杂物；

7.  支持IP66级别防水，户外执法更放心；

8.  设备输出电源不得搭接任何非推荐装置；

9.  设备运行时不得尝试把手指或异物从设备缝隙中插入；

10. 在没有专业人员的指导下，请勿打开或拆卸设备；

11. 不得在主机带电情况下更换任何模块。